Diseño de una antena helicoidal
para radioenlace satelital en UHF

---
Contexto
Banda de 435 MHZ
Satélites OSCAR (AMSAT)
SatNOGS
[Speaker Notes: Desde su descubrimiento casi accidental, la antena helicoidal operando en modo axial es una de las antenas m´as usadas para UHF y comunicaciones de microondas]

---
Fundamentos teóricos
[Speaker Notes: particularización de un caso general Estudio como campo guiado y como campo radiado la onda electromagnética se propaga sin atenuación a lo largo de una hélice infinita: modo de transmisión Digrama de radiación: campo radiado]

---
Modo T1
L ∼ λ
N > 1 → máximo en la dirección de la hélice
Modo axial
[Speaker Notes: El modo de transmisió de primer orden, designado como T1, tiene las regiones de cargas positivas y negativas separadas aproximadamente por media vuelta de hélice, haciendo que queden diametralmente opuestas]

---
Modo radiación axial
Estabilidad en impedancia
[Speaker Notes: onda viajera saliente más una onda viajera entrante de mucha menos magnitud. Cada onda está caracterizada por una región inicial de fuerte atenuaciión seguida de otra en la que la corriente es relativamente constante. La profunda atenuación de la onda reflejada (entrante) permite una distribución uniforme en la zona central en hélices largas La velocidad de fase de la onda en la hélice es tal que hace que la componente del campo eléctrico en cada vuelta se sume aproximadamente en fase en la dirección del eje]

---
Factor de agrupación
Agrupación de vueltas individuales
nS grande
Determina la forma del diagrama de radiación
Modo axial
[Speaker Notes: Velocidad de fase]

---
Diseño de la antena
Óptimo: C ~ λ0 y α ~ 13°
S = 0,231 λ0
L = 1,0263 λ0

---
Antena con plano de tierra infinito

---
Antena con plano de tierra infinito
[Speaker Notes: A 400 MHz se tiene una ganancia máxima de 9,92 dBi. Conforme aumenta la frecuencia el ancho de haz se va estrechando y la ganancia aumenta hasta 11.8 dBi a 500 MHz. Este incremento ocurre en todo el rango analizado. Por otro lado, la relación NLPS no responde de una manera uniforme a la frecuencia. Así, a 400 MHz no aparece ningún lóbulo secundario.]

---
Antena con plano de tierra infinito
[Speaker Notes: conforme aumenta la frecuencia empiezan a aparecer. Llega un momento en que el aumento de ganancia de los lóbulos secundarios disminuye en relación al del principal y el NLPS mejora: a 450 MHz el NLPS es de 7 dB, mientras que a 500 MHz es de 9,64 dB]

---
Antena con plano de tierra infinito
Polarización
[Speaker Notes: Se puede concluir que la antena presenta un alto ancho de banda desde el punto devista de la polarización.]

---
Antena con plano de tierra infinito
Polarización
[Speaker Notes: se muestran los mismos datos de polarización para la frecuencia de diseño, esta vez barriendo θ]

---
Antena con plano de tierra infinito
Impedancia de entrada

---
Antena con plano de tierra infinito
Conclusiones
[Speaker Notes: Las prestaciones mejoran mucho con el número de vueltas, pero una antena de 10 vueltas tiene demasiado tamaño para ser montada en un tracker. Con una separación entre vueltas de 16 cm la longitud total es de 1,6 m. Por ello se opta por el diseño original de 7 vueltas. Hay que recordar que este diseño no es real, puesto que tiene un plano de tierra infinito. en la siguiente sección se visualizará el efecto de reducir el plano a dimensiones finitas. Para concluir, se hace un resumen de las prestaciones de la antena de 7 vueltas a la frecuencia de diseño]

---
[Speaker Notes: Desde su descubrimiento casi accidental, la antena helicoidal operando en modo axial es una de las antenas m´as usadas para UHF y comunicaciones de microondas]